## Slide 1: Kursunterlagen
IoT-Netz
  2,4 GHz: iot/iot-passme
  5 GHz: iot5/iot-passme
Github
  https://github.com/htl-leo/iot-samstag.git

## Slide 2: SmartHome – WOZU?
Bequemlichkeit und Zeitersparnis
  Saugroboter
  Automatische Bewässerung
  Sprachsteuerung
Energieeffizienz
  Verbraucher gezielt schalten
Neue Möglichkeiten
  Rollläden in Abhängigkeit des Sonnenstands und der Anwesenheit von Personen rauf- und runter fahren
WAF

## Slide 3: User-Interfaces

## Slide 4: Voraussetzungen für smartes Home
Erfassung von relevanten Zuständen
  Sensoren und Aktoren verschiedenster Hersteller
Verarbeitung der Daten
  Automatisierungslogik
    Assistenzgestützt
    Textbasiert
    Per Code implementiert
Auslösen von Aktionen
  Regelung
  Schalten von Aktoren
  Verständigung im Ausnahmefall, …

## Slide 5: Aktuelle Situation
Viele unterschiedliche Systeme von vielen Herstellern
  Philips-Hue
  Homematic
  Alexa,
  …
Wildwuchs an Kommunikationsmedien (drahtgebunden, Funk, Optik, …) und Kommunikationsprotokollen
  BT, ZigBee, Wifi, …
  Properitäre Protokolle
    Homematic
Viele Cloudanbieter mit jeweils eigener App
  … und wieder wird mit Daten bezahlt

## Slide 6: Ein neuer Anlauf aus dem Chaos

## Slide 7: Viele der Player waren schon 2005 dabei
ZigBee

## Slide 8: Wieso also HomeAssistant?
Integrationsplattform für ALLE Iot-Systeme/Devices
  Muss Matter erst erreichen
OpenSource
LocalControl  Cloud minimieren
Erweiterbarkeit über AddOns/Integrationen
  Offiziell und aus CustumRepositories
Starke Community (Open Source, free)
Freiheiten, Flexibilität und Anpassbarkeit
Einfache und mächtige Automatisierungsmöglichkeit
Security und Privacy
Gut gepflegte Doku (https://www.home-assistant.io/ )

## Slide 9: Vergleich der Mitbewerber
DA https://d-nb.info/1154866785/34

## Slide 10: Nabu Casa – die Firma hinter HA
https://www.nabucasa.com/about/
Feierte gerade das 10-Jahres-Jubiläum
  https://www.youtube.com/watch?v=EmLV6lJLzSU&ab_channel=HomeAssistant

## Slide 11: Home Assistant Green von nabu casa
https://www.home-assistant.io/blog/2023/09/17/10-years-home-assistant/

## Slide 12: HA – Installationsmethoden (SW)
https://www.home-assistant.io/installation/
Home Assistant Operating System
  HA übernimmt Kontrolle über Maschine
  Supervisor kümmert sich um Updates und AddOns
Home Assistant Container
  HA Core läuft unter Docker
  Keine AddOns
Manuelle Installation von HA
  Direkt unter Debian
  Unter Python VE

## Slide 13: Möglichkeiten

## Slide 14: Hardware-Plattformen
Raspberry Pi 4 mit idealerweise 8GB und SSD
  Bedingt leistungsfähig
  Geringer Energiebedarf (ca. 4W)
Raspberry Pi 5
Odroid N2+
Altes Notebook/ThinClient (Dell Wyse 5070, HP T630)
  Sehr leistungsfähig
  Ca. 20W Leistung  ca. 50€ mehr Stromkosten/Jahr
Barebone-PC/NUC
  „Seminar-Server“
  Neue Alder Lake N100 Mini-PC
  Teurer, aber geringere Stromkosten/Jahr (25€/Jahr)
Notes: Ca. 9kWh/W  ca. 3€/Watt

## Slide 15: Benchmarks

## Slide 16: Energieverbrauch

## Slide 17: Notebook/Mini-PC ermöglicht mehr

## Slide 18: HA im Container – Selbst ist der Supervisor
AddOns als eigene Docker-Container
Backup/Restore
System aktuell halten
  https://community.home-assistant.io/t/moving-ha-to-docker-trying-to-restore-a-backup/477800/4

## Slide 19: News aus der Community
Andreas Spiess
  https://www.youtube.com/@AndreasSpiess/videos
Lewis Barclay
  https://www.youtube.com/watch?v=FXkkytHSTcI&ab_channel=EverythingSmartHome

## Slide 20: 2023 – Year of the voice
Chapter 4: WakeUpWord
  https://www.youtube.com/watch?v=YzgYYkOrnhQ&ab_channel=HomeAssistant

## Slide 21: Remote Access
Sicherheit  Bequemlichkeit
VPN z.B. mittels WireGuard
  Nur berechtigte Geräte haben Zugriff
Zugriff über DynDns
  Erfordert offene Ports im Router
  Implementierungen
    Nabu Casa Cloud
    AddOn DuckDns
    AddOn Nginx Proxy Manager
    Eigene Konfiguration des Reverse Proxy
      Z.B. Nginx und Certbot

## Slide 22: Beispiel Nginx Proxy Manager

## Slide 23: HA - Anwendungsbeispiele
Visualisierung
  Einfache Dashboards
  Komplexere Diagramme mittels Grafana
Automatisierungen
  Einfach über Assistenten
  Mächtiger mittels Yaml
  Alternativ mittels NodeRed
Notification
  Verschiedene Kanäle (App, Mail, …)

## Slide 24: Visualisierung
Einfach, aber leistungsfähig
Responsive web design
Struktur
  Views
  Cards
  Entities

## Slide 25: Companion-App
Optimale Ergänzung
Notifications
Remote Control
Standort-Tracking

## Slide 26: Tablet als Zentrale
https://hasshmo.dynv6.net/dashboard-tablet/0

## Slide 27: Automatisierung per Assistent …

## Slide 28: … oder per Yaml …
Beispiel: 2 HA-Instanzen überwachen sich gegenseitig

## Slide 29: … oder per NodeRed
Feuchtesensoren der Pflanzen abfragen und bei Bedarf Text am Dashboard anzeigen

## Slide 30: Notification per HA-App oder Handy
Watchdog wurde nicht getriggert

## Slide 31: AddOns erweitern die Funktionalität
Pro AddOn ein Docker-Container

## Slide 32: Integrationen integrieren Geräte/Plattformen
Stärke von HA  es ist praktisch alles integrierbar
  Über 2500 Integrationen
  Zur Not über MQTT
  https://www.home-assistant.io/integrations

## Slide 33: Mögliche Integrationen im Kurs
Eigene ESP32-Devices über EspHome
Mqtt mit eigenem ESP32-Device (NiLi-Sensorbox)
Bluetooth direkt und über Esp32-Proxy (MiFlora)
Shelly lokal
ZigBee mittels Sonoff-USB-Stick
  Günstige Devices von Lidl und Tuya
Homematic mit Stick und CCU2
PV-Anlagen (Fronius, SolarEdge, Huawei) über ModBus
Kameras
…

## Slide 34: Zigbee und Matter

## Slide 35: Ziel für heute
„Gusto“ auf HomeAssistant machen
  Präsentation Live-System
Auf vorinstallierter Entwickler-Instanz oder Docker
  Netzwerküberwachung mit Benachrichtigung
  Mit EspHome ESP32 mit Co2 und/oder Temperatursensor einbinden
Optional
  Shelly-Plug einbinden
  Einfache Automation, die Shelly temperaturgesteuert ein-/ausschaltet

## Slide 36: Infrastruktur
Eigenes Netzwerk
  SSID: iot, Kennwort: iot-passme
HA auf Raspi: http://192.168.2.11:8123
  User: leo, Kennwort: passme
Barebone mit Proxmox: https://192.168.2.2:8006
  HA-31-HA-35: http://192.168.2.31:8123