## Slide 1: Frigate

## Slide 2: Frigate - Eigenschaften
Lokaler Netzwerk-Video-Rekorder (NVR)
AI-gestützte Objekterkennung
  OpenCV und Tensorflow
  Unterstützung von USB-TPU Coral
Frigate-Viewer als App verfügbar
Sehr gute Integration in HA

## Slide 3: Alternative ZoneMinder
HA-Integration nicht sehr verbreitet

## Slide 4: Home Automation Guy

## Slide 5: Smart Home & More

## Slide 6: Empfohlene Hardware
https://docs.frigate.video/frigate/hardware/
Frigate selbst läuft auch auf „schmalbrüstiger“ HW
  Objekterkennung, basierend auf Tensor-Flow braucht mehr Power
    Unsere Odroiden stoßen an ihre Grenzen
      Stream-Auflösung reduzieren (zumindest für Detection)
    Große Synology schnauft auch ordentlich
  Eigene TPU (Tensor Processing Unit) Coral TPU

## Slide 7: Google Cloud TPU
https://www.youtube.com/watch?v=FsxthdQ_sL4&ab_channel=GoogleCloud

## Slide 8: Coral TPU
https://coral.ai/technology

## Slide 9: HA AddOn Frigate
https://docs.frigate.video/frigate/installation/

## Slide 10: Über Repository hinzufügen

## Slide 11: AddOn-Store – Full Access Version
Bietet mehr Möglichkeiten

## Slide 12: AddOn installieren

## Slide 13: Streams mit VLC-Mediaplayer testen

## Slide 14: Configfile anlegen

## Slide 15: Erste Config nur zum Testen
Notes: mqtt:
enabled: False
cameras:
Instar:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://admin:instarIotSamstag@192.168.2.112:554/11
roles:
- detect
detect:
enabled: False

## Slide 16: Satrt  Log sieht gut aus

## Slide 17: Auch das Frigate WebInterface passt

## Slide 18: Debug-Mode
Detector ist noch nicht aktiv

## Slide 19: Auslastung des Systems ist überschaubar
Laut AddOn-Info

## Slide 20: Systeminfo
Auch hier keine gröberen Probleme

## Slide 21: Detector aktivieren
Odroid 64 Bit - ARM

## Slide 22: Personenerkennung funktioniert

## Slide 23: CPU-Auslastung steigt

## Slide 24: System ist ziemlich belastet

## Slide 25: Bewegungen ausmaskieren
Verringert Erkennungsaufwand
Bäume, Uhrzeit, …

## Slide 26: In Config übernehmen

## Slide 27: Erkannte Bewegungen aufzeichnen
Videos und Snapshots
Notes: mqtt:
enabled: True
host: 192.168.2.211
user: leo
password: passme
detectors:
detector_name:
type: cpu
cameras:
office:
enabled: True
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://admin:instarIotSamstag@192.168.2.112:554/12
roles:
- detect
- record
detect:
enabled: True
record:
enabled: True
snapshots:
enabled: True
motion:
mask:
- 480,0,617,0,640,0,640,21,482,21

## Slide 28: Events

## Slide 29: Einbindung in HA
Mqtt
HACS Frigate Integration
HACS Frigate Card

## Slide 30: Mqtt konfigurieren
Notes: mqtt:
enabled: true
host: 192.168.2.201
user: leo
password: passme
detectors:
coral:
type: edgetpu
device: usb
cameras:
Instar:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://admin:instarIotSamstag@192.168.2.112:554/11
roles:
- detect
- record
detect:
enabled: True
record:
enabled: True
snapshots:
enabled: True

## Slide 31: Frigate schickt Event-Daten

## Slide 32: HACS Integration Frigate

## Slide 33: HACS – Frigate Integration …

## Slide 34: Bei „Full-Access“ fa anhängen

## Slide 35: … bietet einige Sensoren
Verwendbar für Automatisierungen

## Slide 36: Frigate NVR Card
https://www.youtube.com/watch?v=sTP-vpGxFsw&ab_channel=mostlychris

## Slide 37: Frigate-Card
Monsterkarte mit vielen Möglichkeiten
System ist leicht überfordert

## Slide 38: Coral-TPU an USB3-Port
ASIC von Google
  Tensor-Processing-Unit
Am Odroiden anstecken

## Slide 39: Auslastung des Hostsystems
Überschaubar

## Slide 40: Um zweite Kamera erweitern
Notes: mqtt:
enabled: true
host: 192.168.2.201
user: leo
password: passme
detectors:
coral:
type: edgetpu
device: usb
cameras:
Instar:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://admin:instarIotSamstag@192.168.2.112:554/12
roles:
- detect
- path: rtsp://admin:instarIotSamstag@192.168.2.112:554/11
roles:
- record
detect:
enabled: True
record:
enabled: True
snapshots:
enabled: True
Annke:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://admin:annkeKla87Sie57@192.168.2.17:554/H264/ch1/sub/av_stream
roles:
- detect
- path: rtsp://admin:annkeKla87Sie57@192.168.2.17:554/H264/ch1/main/av_stream
roles:
- record
detect:
enabled: True
record:
enabled: True
snapshots:
enabled: True

## Slide 41: Tieferer Einstieg
https://www.homeautomationguy.io/blog/home-assistant-tips/tweaking-frigate-to-get-the-best-results
Notes: mqtt:
host: 192.168.1.3
user: user
password: <PASSWORD>
ffmpeg:
hwaccel_args:
- -hwaccel
- vaapi
- -hwaccel_device
- /dev/dri/renderD128
- -hwaccel_output_format
- yuv420p
input_args: -avoid_negative_ts make_zero -fflags +genpts+discardcorrupt -rtsp_transport tcp -stimeout 5000000 -an
rtmp:
# Optional: Enable the RTMP stream (default: True)
enabled: True
detectors:
coral:
type: edgetpu
device: usb
#Global Object Settings
objects:
track:
- person
filters:
person:
min_area: 5000
max_area: 100000
cameras:
FrontCam:
ffmpeg:
inputs:
# High Resolution Stream
- path: <PATHTOSTREAM>
roles:
- record
# Low Resolution Stream
- path: <PATHTOSTREAM>
roles:
- detect
- rtmp
detect:
width: 1280
height: 720
fps: 24
snapshots:
enabled: True
required_zones:
- Front_Patio
- Front_Steps
record:
enabled: True
retain:
days: 5
events:
retain:
default: 10
required_zones:
- Front_Patio
- Front_Steps
mqtt:
required_zones:
- Front_Patio
- Front_Steps
zones:
Front_Patio:
coordinates: 19,22,33,44,55,66,77
objects:
- person
- umbrella
filters:
person:
min_area: 5000
max_area: 100000
threshold: 0.7
Front_Steps:
coordinates: 19,22,33,44,55,66,77
objects:
- person
- umbrella
filters:
person:
min_area: 5000
max_area: 100000
threshold: 0.7
motion:
mask:
- 19,22,33,44,55,66,77
BackCam:
ffmpeg:
inputs:
# High Resolution Stream
- path: <PATHTOSTREAM>
roles:
- record
# Low Resolution Stream
- path: <PATHTOSTREAM>
roles:
- detect
- rtmp
detect:
width: 1280
height: 720
fps: 24
objects:
track:
- person
- dog
- cat
filters:
person:
threshold: 0.8
min_area: 5000
max_area: 100000
snapshots:
enabled: True
record:
enabled: True
retain:
days: 5
events:
retain:
default: 10
motion:
mask:
- 19,22,33,44,55,66,77

## Slide 42: Notification bei Personenerkennung
Möglichkeit, den Clip anzuzeigen
Blueprint
  https://community.home-assistant.io/t/frigate-mobile-app-notifications-2-0/559732

## Slide 43: Optimierung der Personenerkennung
Foscam im Garten rauscht dermassen, dass sehr viel an Bewgungserkennung anschlägt
https://docs.frigate.video/configuration/motion_detection/

## Slide 45: Frigate Installation (Docker)
https://docs.frigate.video/frigate/installation/

## Slide 46: Docker-Compose
Empfohlene Methode

## Slide 47: Config für Frigate anlegen
Im Config-Folder des Docker-Volumes

## Slide 48: Erste Kamera ohne Detection

## Slide 49: Erster Start dauert

## Slide 50: Mqtt-Protokollierung läuft

## Slide 51: Detection aktivieren

## Slide 52: Objekterkennung über CPU problematisch
Synology hat ja nicht einmal eine GPU

## Slide 53: Bereiche aus Detection ausblenden

## Slide 54: In config.yml übernehmen

## Slide 55: AMD Ryzen R1600 hat keine GPU
Keine HW-Beschleunigung über GPU

## Slide 56: Coral TPU in Synology Docker einbinden
https://github.com/blakeblackshear/frigate/discussions/8127

## Slide 57: Coral TPU konfigurieren
Mit USB3 von Synology verbinden
Vor dem ersten Start: „usb global unichip“

## Slide 58: Docker-Compose erweitern

## Slide 59: Frigate-Config erweitern

## Slide 60: CPU-Auslastung wieder gering

## Slide 62: Frigate unter Proxmox
https://www.homeautomationguy.io/blog/running-frigate-on-proxmox

## Slide 63: Frigate als Proxmox-Container
lsusb

## Slide 64: lsusb -t