## Slide 1: UI-Gestaltung fast ohne Yaml

## Slide 2: Seit 2024 sind Abschnitte (sections) Standard

## Slide 3: Hierarchie des User-Interfaces
Dashboard mit/ohne Eintrag in Seitenleiste
Views mit Subviews
  Badges
Abschnitte
Cards

## Slide 4: Auch als YAML verfügbar

## Slide 5: Erste Aufwärmübung

## Slide 6: Wetterdienste
GeoSphere Austria (vormal ZAMG) bietet keine Vorhersagen
  Daten werden aber tlw. an Met.no geliefert

## Slide 7: Mit Bordmitteln

## Slide 8: HACS: clock weather card
HACS ist eine unendliche Fundgrube

## Slide 9: Sensorwerte visualisieren

## Slide 10: Verläufe

## Slide 11: HACS: apex charts card

## Slide 12: CO2-Sensoren evaluieren
„Echte“ CO2-Sensoren (Nichtdispersive Infrarot-Sensoren) schicken Infrarotstrahl durch Luftprobe und messen Absorbtion
  Aufheizen der Luftprobe  energieintensiv
  MH-Z19, SCD41, …
  Relativ teuer
MOS-Halbleiter „errechnen“ CO2-Gehalt über Widerstandsänderungen (z.B. BME680)
  Widerstandsabhängigkeit nicht nur durch CO2
    Andere Gase
    Temperatur, Luftfeuchtigkeit, …
  Billiger und nicht so stromhungrig
Aufgabe: Vergleich der Messwerte, um Brauchbarkeit von BME680 abzuschätzen
Übung

## Slide 13: Co2-Sensoren

## Slide 14: BME680 misst Luftqualität
Misst flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und andere Luftschadstoffe
Wäre für Schule vielleicht ein guter Indikator
Indoor Air Quality

## Slide 15: Variablen Strompreis visualisieren
Für manche Besitzer von PV-Anlagen ist ein variabler Einspeisetarif interessant
Der aktuelle Strompreis für Österreich ist im Netz verfügbar (Epex-Preis)
Visualisieren des Strompreises mit dem Verlauf für den aktuellen Tag
Übung

## Slide 16: Flexibler Strompreis (z.B. Spotty)
https://www.spottyenergie.at/

## Slide 17: Natürlich wieder HACS
Mit Awattar als Datenlieferant

## Slide 18: Badges gehören mittlerweile zum Standard
Größe ist leider nicht leicht änderbar

## Slide 19: Badge mit aktuellem Epex-Preis
Adaptieren
  Statt €/MWh  ct/kWh mit einer Nachkommastelle
  Bruttopreis inklusive 7ct Netzgebühr, 1,8ct Spotty-Kosten und 20% Mehrwertsteuer

## Slide 20: Anzeigegenauigkeit ändern
Shortcut ‚e‘
Entität suchen und in Einstellungen gehen

## Slide 21: Für mehr Flexibilität  Templates
In Yaml oder als Helper

## Slide 22: Erste Templates  Flexibilität
Jinja: https://jinja.palletsprojects.com/en/latest/templates/

## Slide 23: Template-Helper konfigurieren …

## Slide 24: … und als Badge einbinden
Icon nach Belieben anpassen

## Slide 25: Der grüne Daumen

## Slide 26: Blick auf Werte aus Wintergarten
MiFlora BLE-Sensoren
ESPHome Bluetooth-Proxy
Batteriepfleger

## Slide 27: Feuchtigkeitsverlauf Strelizie
Seit einiger Zeit werden Sensordaten auch für längere Zeit gespeichert
  InfluxDB und Grafana nur mehr für Spezialfälle

## Slide 28: Benachrichtigung auf Hauptseite

## Slide 29: Trockene Pflanzen signalisieren
Text aufbereiten über NodeRed

## Slide 30: Alternative Zigbee

## Slide 31: Batteriemanagement battery-state-card

## Slide 32: Aus vorjährigem Seminar - BimAbfahrt

## Slide 33: Minutes2Wait - Multiscrape
https://www.linzag.at/linz/XSLT_TRIP_REQUEST2?language=de&name_origin=leonding%20poststra%C3%9Fe&type_origin=stop&name_destination=hauptbahnhof&type_destination=stop&sessionID=0

## Slide 34: Tablet

## Slide 35: Fixes Layout  grid-layout